BLOCO DE EXERCÍCIOS

Água Fria

1º. Exercício – Ramal predial e reservatório inferior

Dimensionar o ramal predial do edifício Netuno. Considerar ocupação de quatro pessoas por apartamento. Calcular o volume do reservatório inferior, sabendo que a reserva de incêndio deverá ser armazenada integralmente no reservatório superior. Considerar reserva equivalente a uma vez o consumo diário no edifício. Em escala 1:20, desenhar o cavalete de entrada com todos os detalhes.

2º. Exercício – Recalque do reservatório inferior para o reservatório superior

Com base no traçado fornecido nas plantas do edifício Netuno, calcular o diâmetro de recalque o diâmetro de sucção e as características da bomba centrífuga (potência, altura manométrica e vazão). Escolher modelo e apresentar curva da bomba e do sistema.

3º. Exercício – Barrilete

Dimensionar o barrilete do edifício Netuno. Considerar o traçado das canalizações indicados nas plantas fornecidas. Apresentar todos os passos do dimensionamento e fornecer tabela com as pressões junto às derivações para cada coluna. Indicar todos os diâmetros e materiais das canalizações.

4º. Exercício – Colunas

Dimensionar as colunas AF1, AF4, AF13 e AF16 (idênticas) do edifício Netuno. Apresentar todos os passos do dimensionamento e indicar os diâmetros e material das canalizações nas plantas fornecidas. Apresentar tabela contendo os cálculos e a pressão disponível em cada pavimento.

5º. Exercício – Isométrico

Traçar o esquema isométrico do banheiro 2 (análogo ao banheiro 1) e dimensionar todos os trechos, indicando o diâmetro e o material da canalização. Verificar se a pressão disponível no chuveiro do banheiro 1 do último pavimento satisfaz as condições de operação desse tipo de aparelho.

Esgoto

6º. Exercício

1. Dimensionar e desenhar as canalizações horizontais (ramais de descarga e de esgoto, folha H-08) dos banheiros 1 e 2 do pavimento tipo do edifício Netuno. Fazer o mesmo procedimento para a cozinha e área de serviços do primeiro pavimento (folha H-08). Indicar diâmetros e material da canalização.

2. Dimensionar, apresentando passo a passo os cálculos e tabelas, os tubos de queda TQ1, TQ8, TQ9 e TQ16 (idênticos). Fazer o mesmo para os tubos de queda das cozinhas (TG1, TG2, TG3 e TG4) e calcular o volume da caixa de gordura do edifício.

3. Dimensionar os ramais de ventilação e a coluna de ventilação dos banheiros 1 e 2 do pavimento tipo. Indicar os passos do dimensionamento e as tabelas utilizadas.

4. Dimensionar o trecho de subcoletor que recebe os tubos de queda TQ1 e TQ16.

Incêndio

7º. Exercício

1. Com base nos desenhos das instalações de combate a incêndio do edifício Netuno, calcular a altura necessária do reservatório elevado para que se tenha pressão mínima de 6 m.c.a. no bocal de esguicho do hidrante do último pavimento. Respeitar as normas concernentes a esse tipo de projeto. Verificar se a altura prevista inicialmente nos desenhos é suficiente.

2. Considerando a altura do reservatório elevado encontrada no item anterior, calcule o volume de incêndio a ser armazenado no reservatório elevado, considerando o funcionamento simultâneo dos hidrantes situados nos pavimentos inferiores. Após o cálculo desse volume, verificar se a altura da água anteriormente prevista no reservatório elevado (h = 0,59 m) era ou não correta.

Águas Pluviais

8º. Exercício

1. Dimensionar a calha do telhado da cobertura do edifício Netuno, apresentando:

a) declividade;

b) dimensões da calha;

c) material da calha.

2. Dimensionar os condutos horizontais e verticais de águas pluviais, indicando diâmetros e material dos mesmos.